## Slide 1
CPGE – Lycée Louis de CORMONTAIGNE – METZ
Sciences Industrielles pour l’Ingénieur
Lycée
Cormontaigne
OUTIL : Moyennes Glissantes
OUTIL – MOYENNES GLISSANTES
Objectif(s) :
  comprendre l’intérêt d’une moyenne glissante
  être capable de la coder
Temps estimé : 1h (codage Python compris)
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 2
01
Définition
on appelle Rapport Signal sur Bruit rsb (en anglais Signal-to-Noise Ratio snr) le rapport
 plus rsb est grand, moins le signal est bruité, relativement à la grandeur à mesurer
1) Lissage par moyenne glissante
Signal bruité ou perturbé
Une mesure «parfaite» n’existe pas, il y a toujours des bruits parasites (d’origine extérieure au système), des perturbations liées au système, du bruit de mesure lié aux capteurs …
mesure « parfaite », sans bruit
mesure peu bruitée
mesure classique
mesure fortement bruitée
images : astrophysique sur mesure
Rmq : les exemples abordés dans cette capsule sont en 1D, mais la moyenne peut être appliquée à des éléments 2D (exemple une image, on peut appliquer un lissage sur les lignes et sur les colonnes, c’est une technique de « flou » numérique), 3D (classiquement utilisé pour de l’imagerie 3D : IRM, échographie 3D…)
Pour une mesure faiblement à moyennement bruitée, ou soumise à des perturbations très impulsionnelles, on utilisera des techniques de lissage classiques, la plus courante étant la moyenne glissante, objet de cette capsule.
ce genre d’image peut être largement « améliorée » par un lissage bien paramétré
(alors que sur une photo nette, on constate plutôt la diminution du piqué)  la qualité d’image est liée à la précision des contours (abaissée par un flou) alors que le rapport signal sur bruit est lié aux pixels aberrants (« lissés » par le flou)
nette
floutée
Crédit photo : Playboy, 1972
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 3
2
Exemple fictif
Soit de taille N = 11
position i
xi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
3
On cherche obtenu par moyenne glissante sur avec une fenêtre de taille δ = 3, centrée sur la valeur i :
11
02
Moyenne glissante simple – en 1D
1) Lissage par moyenne glissante
1
on appelle « fenêtre » un sous-élément de , de taille fixée .  pour une position i donnée, la fenêtre va extraire δ éléments consécutifs du vecteur
2
on crée un vecteur qui pour chaque position i renvoie la moyenne de la fenêtre lorsqu’elle est positionnée sur l’élément
Soit un vecteur de taille N, correspondant aux N points de mesure réalisés (N est très grand)
4
5
Q1 – Sur cahier brouillon, tracer les xi (i)
Q2 – Que vaut ?
Q4 – Faire «glisser» la fenêtre pour calculer
Q3 – Que valent et ?
jouez le jeu sur un brouillon !
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 4
02
Moyenne glissante simple – en 1D
1) Lissage par moyenne glissante
1
on appelle « fenêtre » un sous-élément de , de taille fixée .  pour une position i donnée, la fenêtre va extraire δ éléments consécutifs du vecteur
2
on crée un vecteur qui pour chaque position i renvoie la moyenne de la fenêtre lorsqu’elle est positionnée sur l’élément
Soit un vecteur de taille N, correspondant aux N points de mesure réalisés (N est très grand)
Exemple fictif
Soit de taille N = 11
position i
xi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Q1 – Sur cahier brouillon, tracer les xi (i)
On cherche obtenu par moyenne glissante sur avec une fenêtre de taille δ = 3, centrée sur la valeur i :
Q2 – Que vaut ?
Q4 – Faire «glisser» la fenêtre pour calculer
Q3 – Que valent et ?
 ici
+
11
 ils n’existent pas : ce sont des effets de bords, sera de taille 11-2=9
fenêtre taille δ-1 = 2 ( 3 éléments), centrée en 7
n’existe pas
n’existe pas
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 5
02
Moyenne glissante simple – en 1D
1) Lissage par moyenne glissante
1
on appelle « fenêtre » un sous-élément de , de taille fixée .  pour une position i donnée, la fenêtre va extraire δ éléments consécutifs du vecteur
2
on crée un vecteur qui pour chaque position i renvoie la moyenne de la fenêtre lorsqu’elle est positionnée sur l’élément
Soit un vecteur de taille N, correspondant aux N points de mesure réalisés (N est très grand)
Exemple fictif
Soit de taille N = 11
xi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Q1 – Sur cahier brouillon, tracer les xi (i)
On cherche obtenu par moyenne glissante sur avec une fenêtre de taille δ = 3, centrée sur la valeur i :
Q2 – Que vaut ?
Q4 – Faire «glisser» la fenêtre pour calculer
Q3 – Que valent et ?
 ici
+
11
 ils n’existent pas : ce sont des effets de bords, sera de taille 11-2=9

position i
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 6
02
Moyenne glissante simple – en 1D
1) Lissage par moyenne glissante
1
on appelle « fenêtre » un sous-élément de , de taille fixée .  pour une position i donnée, la fenêtre va extraire δ éléments consécutifs du vecteur
2
on crée un vecteur qui pour chaque position i renvoie la moyenne de la fenêtre lorsqu’elle est positionnée sur l’élément
Soit un vecteur de taille N, correspondant aux N points de mesure réalisés (N est très grand)
Exemple fictif
Soit de taille N = 11
xi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Q1 – Sur cahier brouillon, tracer les xi (i)
On cherche obtenu par moyenne glissante sur avec une fenêtre de taille δ = 3, centrée sur la valeur i :
Q2 – Que vaut ?
Q4 – Faire «glisser» la fenêtre pour calculer
Q3 – Que valent et ?
 ici
+
11
 ils n’existent pas : ce sont des effets de bords, sera de taille 11-2=9

position i
+
+
+
+
+
+
+
+
courbe « non bruitée »
3
4
3.3
3
3.7
4
4.3
4.7
4.7
 si l’on superpose la courbe «non bruitée» (non perturbée, parfaite), on voit que le rsb a augmenté grâce à la moyenne
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.

## Slide 7
03
2) Quelques types de moyennes glissantes
Moyenne glissante «centrée», ou non
1
une moyenne glissante «centrée» associe à une position i dans le vecteur une fenêtre centrée en i.
Rmq : les moyennes glissantes vues dans cette capsule étaient toutes centrées, c’est beaucoup plus rigoureux
2
toute moyenne glissante associant un autre chose que la moyenne de la fenêtre centrée en i n’est pas centrée
Soit un vecteur de taille N, correspondant aux N points de mesure réalisés (N est très grand)
Q1 – Pour une fenêtre de taille δ = 5, sur quelle plage de i les sont-ils définis ?
Q2 – Pour i appartenant à cette plage, comment est-il défini ?
fenêtre la plus à « gauche »
fenêtre la plus à « droite »
plage de définition de
…
N-3
N-2
N-1
N-4
N
position i
2
3
4
1
5
plage de définition de
prenez le temps de chercher, faites un schéma si besoin

Par exemple, on peut définir une fenêtre de taille δ = 5 qui renvoie la moyenne de ses éléments au niveau de son extrémité droite : c’est typiquement ce qu’on choisirait pour du «temps réel» puisqu’on ne peut pas prévoir
Q3 – Si est défini, que vaut-il en fonction des ?

Q4 – Sur quelle plage les sont-ils définis ?
plage de définition de
fenêtre la plus à « gauche »
fenêtre la plus à « droite »
…
N-3
N-2
N-1
N-4
N
position i
2
3
4
1
5
Rmq : si δ est grand, ce type de moyenne induit un déphasage numérique (erreur) entre les données brutes et traitées, déphasage de δ/2 qui peut être gênant si l’on souhaite mesurer un front (montant/descendant) ou un déphasage entre signaux. On évitera donc si possible d’utiliser ce type de moyennes.
avez-vous cherché ?
Notes: Mais avant de commencer à réfléchir à comment répondre pour atteindre notre objectif, il s’est agit de structurer une vision des différents éléments intervenant dans le processus d’apprentissage.